Требования к качеству полиграфической продукции типографии ИКС-ПРЕСС

##### Технические требования к файлам готовых оригинал-макетов:

1. Принимаются файлы следующих форматов: PDF, PS, Ai, TIFF. Цветовая модель – СMYK. Разрешение для растровых изображений - 300 dрi. Color Management : Еurорiаn Рrерrеss Defaults (Еurоsсаlе соаtеd v.2 – для рабочего CMYK). Все векторные шрифты должны быть переведены в кривые.

2. Шаблоны вёрстки в формате InDesign и цветовой профиль можно взять у нас в типографии.

3. Типография не несёт ответственность за качество предоставленных заказчиком готовых графических файлов.

4. Так как программы Adobe и CorelDraw имеют различные математические языки описания, то файлы, экспортированные из программы CorelDraw, в программах Adobe приобретают лишние элементы в виде Clip -масок, градиенты делятся на составляющие плашки, эффекты плохо конвертируются, а внедрённые пиксельные картинки изменяют цвет. Поэтому предпечатная подготовка файлов CDR, а также EPS и др. влечёт за собой увеличение стоимости заказа и времени его исполнения. При этом типография ответственность за качество макетов не несёт.

5. При обработке файлов на устройстве СТР по умолчанию используется функция overprint для чёрного цвета (векторные объекты 100% Black). В случае неиспользования указанной функции необходимо предупреждать об этом в момент сдачи файлов.

6. Порог чувствительности полутонов при печати – 5% для каждой краски. Если насыщенность какого-либо цвета составляет менее 5%, то он не может быть воспроизведён. Суммарное процентное соотношение краски при печати (С+М+Y+К) не должно превышать 300%.

7. В растровых изображениях и цветном тексте (2 — 4 краски) желательно не использовать шрифт размером менее 6-го кегля. Декоративные элементы (штрихи, линейки, рамки...) в несколько красок желательно не использовать при ширине штриха менее 0,5 мм.

8. Все метки приводки, фальцовки, биговки, резки и т.д. должны быть проставлены цветом "Registration” и иметь визирную толщину 0,25 pt .

9. Все служебные надписи должны быть выполнены латинскими буквами.

10. Элементы дизайна (любая иная информация, несущая смысловую нагрузку) должны находиться от предполагаемого обрезного края изображения не менее чем на 4 мм.

11. Формат карманных календарей перед подрезкой составляет 70х100 мм, после подрезки — 68х98 мм. При изготовлении макета карманных календарей особое внимание обратить на п. 10 данных требований.

12. Макет изделия, которое только подрезается, должен иметь запас фона на подрез по 2 мм с каждой стороны. Макет высечного/вырубного изделия должен иметь запас на вырубку/высечку по 3 мм с каждой стороны от «чистого» размера изделия. Макет многостраничного буклета с креплением на скобу должен иметь запас на подрез по 5 мм с 3-х внешних сторон (исключая корешковое поле). Макет многостраничного изделия, собираемого на пружину или термоклеевое соединение, должен иметь дополнительный запас на подрезку по 5 мм с 4-х сторон.

13. Файлы готовых вёрсток должны содержать строго определённые виды служебных печатных символов (раскатная плашка, приводные кресты и т.д.).

14. На формате А3 под пантоны должны быть поставлены отдельные раскатные плашки (с интервалом чередования - через цвет).

15. Центровка макета на шаблоне и сведение к клапану должны производиться в соответствии с вариантом вёрстки. Если между макетом и служебными печатными символами остаётся свободное место, то раскатную плашку необходимо сдвинуть к макету - СТРОГО ПО ВЕРТИКАЛИ, а приводные кресты – СТРОГО ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Изменение угла расположения, размеров служебных печатных символов не допускается.

16. При многостраничной печати все страницы объединяются в один PDF-файл, в котором на каждом листе цветом ”Registration” ставится метка с номером текущего листа. В полноцветном (4+0) файле должны содержаться только триадные цвета. Если в макете присутствует пантон, то он должен строго называться так же, как в книге пантонов (например: Pantone 272 C ). Допускается использование следующих пантонных вееров:

  - Pantone coated [C]; Pantone CV [CV];

  - Pantone matte, Matt coated wood-free [M];

  - Pantone uncoated; uncoated white [U];

  - Pantone – Blue, Gray, Green, Red.

17. Все отклонения при печати от норм осуществляются только в присутствии заказчика либо при наличии утвержденной клиентом цветопробы, изготовленной на нашем оборудовании. В случае невыполнения вышеуказанных условий, желаемый результат не может быть гарантирован и ответственность полностью ложится на клиента.

##### Форматы печати и полезные площади наших печатных машин:

            - Печатная машина А3

            - HEIDELBERG PM 52/4 (4-красочная)

- формат 420х297 — полезная площадь 414х282 мм

- формат 470х310 — полезная площадь 462х293 мм

- формат 500х350 — полезная площадь 492х333 мм

- формат 520х360 — полезная площадь 512х343 мм

            - Печатная машина А2+

            - HEIDELBERG PM - 74 (2-красочная)

- формат 620х470 — полезная площадь 612х453 мм

- формат 700х500 — полезная площадь 692х483 мм

- формат 720х520 — полезная площадь 712х503 мм

            - Печатная машина А2+

            - HEIDELBERG XL - 75 (4-красочная)

- формат 620х470 — полезная площадь 612х449 мм

- формат 700х500 — полезная площадь 692х479 мм

- формат 720х520 — полезная площадь 712х499 мм

- Типография «Икс-Пресс» оставляет за собой право вставлять свои реквизиты в макеты собственной разработки.

- Все файлы перед выводом пластин СТР проходят проверку на соблюдение вышеуказанных требований.

##### Требования к качеству материалов и оригиналов

- Материалы, применяемые для изготовления изданий, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий. Показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований, установленных в отечественных нормативных документах.

- Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества,

гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия.

- Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям оборудования и

требованиям заказчика должно проверяться при проведении проб и тестов.

- Принимаемые в производство оригиналы должны соответствовать техническим требованиям к   исходным материалам, изложенным в данном Приложении к договору.

##### Качество печати. Общие требования

- Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и цветопробе (если есть необходимость) по денситометрическим показаниям норм печати, характеру и размерам элементов изображения.

- На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.

- В процессе печатания тиража на оттиске могут появляться малозначимые дефекты, которые существенно не влияют на использование продукции по назначению и её долговечность. К ним можно отнести «марашки», «царапины», «пятна».

- Допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «марашек» (элементов бумажной пыли) на оттиске размером не более 1,5 мм в количестве 2 шт. на 0,35 м² печатного листа и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках.

- Допустимо (на основании внутренних инструкций предприятия) наличие царапин не более одной на 0,35 м2 печатного листа размером по длине не более 8 мм и ширине не более 0,1 мм, не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках.

- Допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «пятен» (элементов, представляющих собою капли краски или капли смывочного раствора, попавшие на оттиск в процессе печати тиража ) на оттиске площадью 0,35 м² печатного листа и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках. Пятна относятся к случайным дефектам и входят в суммарный процент несоответствий в тираже (при тираже до 100 000 – 0.5 %, свыше 100 000 – 0.2 %).

##### Совмещение красок

- Изображения на оттисках, отпечатанных цветными красками, должны быть точно совмещены.

Допустимые отклонения в зависимости от вида продукции должны быть не более:

- Листовая печать — 0,1 мм.

- Допуск по совмещению лица и оборота не более 0,2 мм.

##### Цветовые характеристики оттисков

- Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и цветопробе (если есть необходимость) по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения.

- Утверждение листа-эталона «В печать» производится заказчиком или печатником путем сравнения оттисков с утверждённой цветопробой (если есть необходимость).

- В случае отсутствия цветопробы, печать производится по значениям в соответствии с приведёнными данными в таблице № 1 по денситометрическим нормам печатания (Табл. № 1).

Таблица 1: Денситометрические нормы при печати на листовых машинах

| Краски | Бумага мелованная глянцевая | Бумага мелованная матовая | Бумага офсетная/газетная |
| --- | --- | --- | --- |
| Black (K) | 1,8 ± 0,07 | 1,45 ± 0,06 | 1,10 ± 0,04 |
| Cyan (C) | 1,55 ± 0,06 | 1,35 ± 0,05 | 1,05 ± 0,04 |
| Magenta (M) | 1,55 ± 0,06 | 1,35 ± 0,05 | 1,05 ± 0,04 |
| Yellow (Y) | 1,40 ± 0,06 | 1,20 ± 0,05 | 0,95 ± 0,04 |

##### Допуски на цветовое различие цвета

- В случае, если предоставленная заказчиком цветопроба выполнена в соответствии с требованиями, изложенными в п. «Требования к подготовке материалов для печати», печать производится по данной цветопробе с допустимыми отклонениями, изложенными ниже. При печати в присутствии заказчика возможны отклонения от принятых параметров. Если по желанию заказчика отклонения от принятых параметров превысят максимально допустимые в типографии, типография не несёт ответственности за качество тиража в части, зависящей от параметра, по которому допущено превышение.

- После подписания листом-эталоном для всего тиража становится подписанный «В печать» оттиск. Основным методом контроля качества печати тиражных оттисков является измерение полей контрольной шкалы на тиражном оттиске и сравнение полученных значений со значениями, полученными при измерении тех же полей на оттиске, подписанном «В печать».

- Тиражные оттиски должны отвечать требованиям к цветовому соответствию: цветовые различия между подписанным «В печать» оттиском и тиражными оттисками (значения, полученные в результате измерения плашек в контрольных шкалах) не должны выходить за пределы допусков (Табл. 1).

##### Требования к лакированию оттисков

- Тиражные оттиски, покрытые лаком (водно-дисперсионным, масляным и УФ), не должны содержать царапин, заломов, отслоения лакового слоя, дополнительных включений, нарушающих равномерность лакового покрытия.

- Отклонение по точности приводки (совмещения) выборочного УФ-лакирования с печатным изображением — до 1 мм.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой глянцевым УФ-лаком, глянцевым или матовым офсетными лаками.

- Продукцию на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200г/м2, печатающуюся на листовом участке, рекомендуется покрывать лаком для сохранения высокого качества продукции и сокращения срока выполнения работ. В случае отказа от лакировки продукции (особенно обложек) на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200г/м2, возможно возникновение дефектов механического характера (царапины, следы от проводящих лент и валов, истирание). Кроме того, сроки прохождения подобных заказов оговариваются сторонами особо.

Требования к макетам для УФ печати трафаретным способом:

- Макеты предоставляются в масштабе 1:1, как векторные файлы с расширением ai или pdf.

- Все символы в макете должны быть переведены в кривые.

- Все элементы макета, которые должны пропечатываться УФ лаком должны быть либо заливкой (плашкой), либо линией.
Изображения с незамкнутыми контурами заливок (плашек), а также плашки не имеющие заливки (если она не используется как обводка) не могут использоваться в макете. В макете нельзя использовать линии с толщиной Hairline, толщина линии должна быть не менее 0,5 мм (для выворотки 0,8-1 мм), т.к. они не пропечатаются при печати.

- Все плашки и линии должны быть окрашены в 100% black. Не допускается использование градиентов, полутонов, растровых изображений.

- Запрещается использовать любые эффекты для векторных файлов.
Не допускается использование многослойных макетов, скрытых и заблокированных элементов.

##### Качество готовой продукции

- Последовательность страниц в блоке должна соответствовать утверждённому макету.

- Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов блока, «чужие», перевёрнутые, перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки.

- Недопустимы срезанные края текста или иллюстрации на полосе.

- Недопустимы переворот блока относительно обложки, «чужой» блок, разрыв обложки по сгибу, смещение блока за пределы обложки, механические повреждения, рваные или грязные страницы, обложка, дефекты, приводящие к выпадению элементов блока, дефекты лакирования обложки, припрессовки плёнки (отслаивание и разрыв плёнки).

- Обрезка блока должна соответствовать утвержденному макету. Точность соблюдения формата по высоте: ±1,5 мм, по ширине: ±2,0 мм.

- Предельная косина расположения печати на обложке по отношению к верхнему обрезу — 1,5 мм на 100 мм длины изображения.

- Совмещение разворотных иллюстраций в блоке ±0,5мм.

##### Издания (брошюры, журналы), скрепленные шитьём проволокой

- Скобы должны располагаться на одинаковом расстоянии от краёв блока. Допустимое смещение скоб от линии фальца ± 0,5 мм.

- Допустимое смещение скоб от линии фальца ±0,5 мм.

- Недопустимы разрывы обложки по сгибу, отсутствие скоб, незагнутые скобы.

- Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ-лаком, матовым или глянцевым офсетным лаком.

##### Издания (брошюры, журналы) скрепленные клеевым бесшвейным способом

- Недопустимы затёки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц, повреждение текста или иллюстраций при раскрывании.

- Недопустим «уход» текста или иллюстраций в корешок, отставание обложки от блока, разрыв обложки по корешку.

- Недопустимы: деформация блока, выпадение блока из обложки.

- Корешок должен иметь прямоугольную форму без морщин и сдвигов.

- Предельный сдвиг печати на корешке от симметричного положения не более 1,5 мм.

- Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ лаком, матовым или глянцевым офсетным лаком, или ламинацией.

##### Технические требования для каширования

- Максимальная ширина листа для кашировки 72 см. (формат А2+)

- Минимальная плотность 100 г/кв. м для офсетной бумаги, 150 г/кв. м для мелованной бумаги

- К тиражу необходимо прилагать просмотровый файл или макет изделия

- Точность позиционирования листа при кашировке 2 мм

- Фон на вылет необходимо давать не менее 5 мм. Буквы и вся важная информация должна быть расположена не ближе 5 мм от линии реза или биговки

- При двустороннем кашировании изображение должно быть выставлено строго в центр листа

- При двустороннем кашировании "лицо" печатается с левым верным углом, "оборот" с правым верным углом. От верного угла до меток реза должно быть одинаковое расстояние на лице и обороте

- Для предотвращения выгибания изделия необходима сушка тиража под прессом в течении 24 часов после каширования

- Для предотвращения возможных проблем рекомендуем предварительно произвести ламинирование или лакирование тиража УФ лаком или офсетным лаком

В качестве лайнера могут быть использованы бумага или тонкий картон с изображением, с тиснением, с ламинацией, дизайнерская бумага.

Основой может служить картон различной толщины, печатный картон или толстая дизайнерская бумага.

##### Требования к тиснению фольгой и конгреву

- Расположение текстовых, изобразительных и других элементов изделий на оттисках должно соответствовать утверждённому макету.

- Смещение оттисков от заданного положения не должно превышать 2 мм. Перекос — 1,5 мм на 100 мм длины.

- При тиснении фольгой красочный слой должен полностью (без пробелов) закрывать поверхность изделия на оттиске. Прочность его на истирание должна отвечать требованиям соответствующих ТУ.

- Границы оттисков должны быть чёткими, не рваными, соответствовать размерам утверждённого макета.

- При конгревном тиснении недопустимы разрывы поверхностного слоя изделия.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ лаком, матовым или глянцевым офсетным лаком, или ламинацией.

##### Требования к высечке изделий

- Макет высечного/вырубного изделия должен иметь запас на вырубку/высечку 3 мм с каждой стороны от «чистого» размера изделия.

- Края изделия должны быть ровными, чистыми, без «махры» и зазубрин. Биговочные ножи не должны прорывать поверхность изделия. Допустимое смещение от заданных макетом параметров ±1 мм.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ лаком, матовым или глянцевым офсетным лаком, или ламинацией.

##### Упаковка изданий

- Вид упаковки согласовывается с Заказчиком. Вес пачки с готовой продукцией не должен превышать 7 кг (требование по охране труда). Допускаются деформации готовой продукции внутри упаковки, обусловленные техническими возможностями оборудования и особенностями упаковочного материала и упаковываемого продукта.

- Общее количество экземпляров готовой продукции, не соответствующей Требованиям к качеству, не должно превышать при тираже до 100000 экз. - 0.5 %, свыше 100000 экз. - 0.2 % от общего тиража.